REFRIGERATEUR COMBINE

Modèle No.: CB273WDW

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;

- des fermes;

- l’utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;

- des environnements du type chambres d’hôtes.

MISE EN GARDE: Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

MISE EN GARDE: Ne pas endommager le circuit de réfrigération.

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

MISE EN GARDE: Pour éviter tout risque dû à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux instructions.

Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.

MISE EN GARDE: Remplir les bacs à glaçons uniquement avec de l'eau potable.

En ce qui concerne les informations relatives à l'installation, la manipulation, l'entretien et l'élimination de l'appareil, merci de se référer à l'alinéa ci-dessous du manuel.

AVERTISSEMENTS

- Si vous souhaitez vous débarrasser d’un vieux congélateur ou d’un vieux réfrigérateur comportant une serrure sur la porte, veillez à ce que celle-ci soit désactivée afin d'éviter que des enfants ne risquent de se retrouver enfermés à l'intérieur en jouant.

- Les anciens réfrigérateurs peuvent contenir des CFC qui détruisent la couche d’ozone; contactez le centre de traitement des déchets le plus près de chez vous pour plus de détails sur les procédures correctes de mise au rebut.

- Débranchez toujours l'appareil après usage et avant de le nettoyer. Enlevez tous les aliments avant de nettoyer l'appareil.

- Évitez de mettre des aliments trop volumineux, le fonctionnement de l'appareil risquerait d'être affecté.

- Faites extrêmement attention quand vous déplacez l’appareil.

- Pour éteindre l'appareil, tournez le bouton du thermostat à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à OFF, puis débranchez l'appareil.

- Évitez de donner aux enfants des crèmes glacées ou des glaces à l'eau sortant juste du congélateur; la basse température risquerait de leur brûler les lèvres.

DESCRIPTION

| No | Description |
| --- | --- |
| 1 | Clayettes |
| 2 | Dessus du bac à légumes |
| 3 | Bac à légumes |
| 4 | Tiroirs supérieurs du congélateur |
| 5 | Tiroir inférieur du congélateur |
| 6 | Balconnets supérieurs |
| 7 | Réservoir d’eau |
| 8 | Balconnet inférieur |
| 9 | Bac d'eau |
| 10 | Couvercle du bac d'eau |
| 11 | Poignée |
| 12 | Bouton de thermostat∕ampoule |

REMARQUE: Le design est susceptible d'être modifié sans préavis.

INSTALLATION

Mettez l’appareil en position puis attendez deux à trois heures avant de le mettre en marche pour la première fois, le temps que le système se mette en place. L'appareil ne doit pas être placé à proximité d’une source de chaleur (ex: cuisinière, chaudière, lumière directe du soleil etc.).

Afin de permettre une bonne ventilation, laissez un espace d’au moins 10cm au-dessus de l’appareil et de 10 cm sur les côtés et derrière. Cet appareil n’est pas conçu pour une installation encastrée.

L’appareil doit être installé sur une surface plane, solide et stable ; toute irrégularité du plancher doit être corrigée avant l’installation ; si l’appareil est légèrement bancal, ajustez la hauteur des pieds de devant.

REMARQUE : Si l’appareil est placé sur un tapis ou un revêtement de sol souple, réglez de nouveau les pieds avant une fois que l’appareil est stabilisé.

UTILISATION

- Cet appareil est conçu pour fonctionner dans une température ambiante située entre 16°C et 32°C. L'appareil ne peut pas fonctionner correctement en dehors de cette plage de température. Si la température ambiante est dépassée pendant une longue durée, la température dans le congélateur remontera au-dessus de -18°C et les aliments risquent de s'abîmer.

- Retirez tous les matériaux d’emballage de l’appareil. Lavez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau tiède et du bicarbonate de soude (5ml pour 50 cl d'eau). Séchez bien l'appareil.

- Lors de la première utilisation du congélateur et après le dégivrage, mettez le thermostat sur le cran maximal au moins 2 heures avant de mettre les aliments, puis remettez-le en position normale.

- En cas de coupure de courant, n’ouvrez pas la porte. Les aliments surgelés ne devraient pas être affectés si la coupure dure moins de 12 heures. En cas de coupure plus longue, vérifiez les aliments et, le cas échéant, consommez-les immédiatement ou faites-les cuire avant de les recongeler.

Réglage du thermostat

Le réfrigérateur est commandé par un bouton de thermostat situé en haut. Pour régler le réfrigérateur plus froid, tournez le bouton du cran STOP (0) vers les nombres élevés. Le thermostat peut être réglé de 1 à 7.

Plus le bouton est sur un chiffre élevé, plus la température est basse dans tous les compartiments de l’appareil.

Les changements de température ambiante affectent la température à l’intérieur de l’appareil ; il est donc important de régler l’appareil en fonction des conditions ambiantes.

Sur le cran STOP (0), l’appareil ne fonctionne pas (le système de refroidissement est désactivé), mais il est quand même sous tension.

Mettez le thermostat sur un cran intermédiaire pour une température de -18°C dans le congélateur.

Remarque: Après avoir éteint ou débranché l’appareil, attendez au moins 5 minutes avant de le rebrancher ou de le rallumer.

Cela donne le temps au dispositif de protection du compresseur de se réinitialiser.

Si le compresseur ne redémarre pas, débranchez à nouveau l’appareil, attendez 5 minutes et réessayez ; le compresseur devrait redémarrer normalement.

La température de rangement peut être affectée par:

- La température ambiante

- La fréquence d'ouverture de la porte

- La quantité d'aliments stockée

- La position de l'appareil

Lors du réglage de la température, tous les facteurs susmentionnés doivent être pris en compte.

Achat de produits surgelés

Cet appareil est un congélateur à 4 étoiles; il peut servir à congeler des produits frais et à conserver des produits surgelés. Lorsque vous achetez des produits surgelés, lisez les instructions de rangement figurant sur leur emballage. La durée maximale de conservation des aliments figure à côté du symbole à 4 étoiles.

Congélation de produits frais

La congélation doit s'effectuer dans les meilleures conditions d'hygiène possibles car elle n'améliore pas la qualité des aliments en tant que telle.

Ne mettez jamais au congélateur des aliments chauds, ni même tièdes.

Avant de congeler un aliment, recouvrez-le toujours hermétiquement avec du papier alu ou du film alimentaire; vous pouvez également le placer dans un sac plastique ou dans une boîte hermétique. Cela permet de prévenir la déshydratation des aliments, et d'éviter que les odeurs fortes de certains aliments ne se transfèrent sur d'autres.

Pour congeler de la viande crue, enveloppez-la dans un sac plastique ou dans une boîte hermétique et placez-la sur l'étagère la plus basse afin d'éviter tout risque de contamination croisée.

La viande crue ne doit en aucun cas entrer en contact avec des aliments cuits. Pour des raisons de sécurité, ne congelez jamais de la viande crue pendant plus de deux ou trois jours. Les fruits et les légumes doivent être soigneusement lavés, puis placés dans le bac à légumes.

Les liquides, notamment le lait, doivent être fermés hermétiquement et placés dans l'étagère à bouteilles située sur la porte.

REMARQUE : La température interne du réfrigérateur dépend de la température des aliments frais qui y sont conservés ainsi que de la fréquence d'ouverture de la porte. Changez le réglage de température du thermostat si nécessaire.

Conservation de produits surgelés

Une fois achetés, tous les produits surgelés doivent être mis au congélateur le plus rapidement possible, avant d'avoir eu le temps de se décongeler et de se gâter.

Les instructions de conservation des fabricants figurant sur les emballages des produits surgelés doivent toujours être respectées.

Lors de la première utilisation du congélateur et après le dégivrage, mettez le thermostat sur le cran maximal au moins 2 heures avant de mettre les aliments, puis remettez-le en position normale.

Les données techniques mentionnées dans les "Spécifications" correspondent à une utilisation de l’appareil sans les tiroirs du congélateur.

Fabrication de glaçons

- Remplissez le bac à glaçons (non fourni) aux 3/4 avec de l'eau potable.

- Mettez le bac dans le tiroir du haut.

- Fermez la porte.

Pour sortir les glaçons du bac: mettez-le sous le robinet pendant quelques instants puis tordez-le légèrement pour détacher les glaçons.

Distributeur d'eau

Le réfrigérateur comprend un distributeur d'eau qui le rend plus facile à remplir votre verre d'eau et avoir accès à l'eau froide immédiatement. Le distributeur d'eau peut contenir 2 litres d'eau. Pour remplir et utiliser le distributeur d'eau:

1. Le réservoir d'eau est situé à l'intérieur de la porte du réfrigérateur (voir page 4).

2. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau, remplissez lentement le réservoir d'eau pour empêcher tout déversement jusqu'à la ligne de remplissage maximal (en prenant soin de ne pas trop remplir). Ensuite, fermez le couvercle du réservoir d'eau.

3. L'eau va prendre le temps de refroidir. Si vous voulez accélérer le processus tournez le contrôle de la température jusqu'à 7 pendant 30 minutes. Assurez que le contrôle de la température est tourné vers le bas à son réglage de fonctionnement normal au bout de 30 minutes.

ATTENTION

- Utiliser uniquement de l’eau potable froide qui ne contient aucune impureté.

- Ne pas remplir le réservoir avec de l’eau chaude, de l’eau pétillante ainsi que des boissons gazeuses comme coca, cidres etc.

- Ne pas sortir le réservoir de la porte pour le remplissage

- Veiller à ce que le niveau de remplissage ne dépasse le couvercle du réservoir indiqué par le repère max.

- Si la distribution d’eau ne se fait pas aisément, vérifier si le réservoir est bien positionné dans le socle.

- Vérifier si le réservoir est vide avant de l’enlever.

- Dans l’utilisation quotidienne, de l’eau peut s'égoutter et s'accumuler dans le bac de récupération d’eau au fond du distributeur. Sortir le bac d’eau pour le nettoyer.

Inversion de porte :

Suivre les étapes suivantes pour inverser la porte de sa position initiale :

Dépose des portes

- Retirer le couvercle de la charnière supérieure droite à l’aide d’un tournevis. Dévisser les vis et enlever la charnière. Déposer la porte du compartiment congélateur.

- Dévisser les vis de la charnière centrale droite pour enlever cette dernière ; déposer la porte du compartiment réfrigérateur. Enlever ensuite la charnière inférieure droite en dévissant les vis de fixation.

Montage des portes

- Fixer d’abord la charnière inférieure à gauche du réfrigérateur, aligner le trou inférieur de la porte du compartiment réfrigérateur au canon de la charnière en veillant à l’alignement de la porte par rapport au réfrigérateur.

Positionner la charnière centrale à gauche du réfrigérateur et insérer le canon dans le trou supérieur de la porte puis la fixer solidement.

- Fixer la butée à gauche de la porte du compartiment congélateur. Aligner le trou inférieur de la porte au canon de la charnière centrale gauche en veillant à l’alignement de la porte par rapport au réfrigérateur.

Insérer le canon de la charnière supérieure dans le trou supérieur de la porte puis la fixer solidement. Remettre le couvercle de la charnière.

Dégivrage du réfrigérateur

Le processus de dégivrage du réfrigérateur se déclenche automatiquement chaque fois que le compresseur s'arrête.

L'eau de dégivrage est automatiquement dirigée vers le trou d'évacuation d'où elle s'écoule dans un bac placé sur le compresseur, derrière l'appareil, avant de s'évaporer.

Assurez-vous que le trou d'évacuation du réfrigérateur, situé derrière l'appareil, reste bien dégagé en permanence.

Dégivrage du congélateur

Le givre s'accumule dans le congélateur à une vitesse qui dépend de la durée d'ouverture de la porte, ainsi que de la quantité d'humidité qui y est introduite.

Il est essentiel de faire en sorte que le givre ou la glace ne se forme pas à un endroit où ils pourraient compromettre l'étanchéité du joint de la porte.

Cela aurait pour conséquence de permettre une entrée d'air constante, et donc de faire marcher le compresseur en permanence.

Les fines couches de givre récentes sont assez molles et faciles à enlever avec une brosse ou un grattoir en plastique. N'utilisez pas de grattoirs métalliques ou coupants, d'ustensiles mécaniques ou tout autre appareil pour accélérer le processus de dégivrage. Enlevez toutes les plaques de givre une fois décollées du plancher du congélateur.

Pour enlever les couches fines de givre, il n'est pas nécessaire de débrancher l'appareil.

Pour enlever les dépôts de glace épais, débranchez l'appareil, videz son contenu et placez-le dans des boîtes en carton que vous envelopperez dans des couvertures épaisses ou dans plusieurs couches de papier pour les garder au froid. Le dégivrage est plus efficace si le congélateur est vide; il doit s'effectuer le plus rapidement possible.

Pendant le dégivrage, toute hausse de température des aliments surgelés raccourcit leur durée de conservation. Si les aliments sont correctement emballés et placés dans un endroit frais, ils doivent pouvoir se conserver pendant plusieurs heures.

Au moment où vous remettez les aliments dans le congélateur, examinez leur contenu afin de vous assurer qu'ils n'ont pas été décongelés.

Une fois le dégivrage terminé, lavez l'intérieur avec un mélange d'eau chaude et d'un peu de bicarbonate de soude, puis séchez soigneusement. Lavez de la même manière toutes les pièces amovibles, puis remettez-les en place.

Rebranchez l'appareil et laissez-le fonctionner pendant 2 ou 3 heures sur le réglage 7 avant de remettre les aliments dans le congélateur et de remettre le thermostat sur le réglage habituel.

Bruit de l'appareil

Vous remarquerez peut-être parfois des bruits inhabituels. Ces bruits sont dus à la circulation du réfrigérant dans le système de refroidissement. Le phénomène a tendance à s'accentuer depuis l'apparition des gaz sans CFC. Il est cependant normal et ne signifie pas que le réfrigérateur perd en efficacité.

Périodes d'inutilisation prolongée

Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant un certain temps, procédez de la manière suivante :

Débranchez l'appareil.

Nettoyez l'intérieur, puis séchez (voir section ‘Nettoyage et entretien’).

Laissez la porte ouverte afin d'éviter l'apparition de mauvaises odeurs dans l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Remarques concernant l'utilisation

Cet appareil doit être régulièrement nettoyé et dégivré.

Vérifiez le contenu des compartiments de temps en temps.

Les plats préparés doivent être conservés d’une manière conforme aux instructions des étiquettes.

Choisissez des aliments frais de bonne qualité, et assurez-vous qu'ils sont bien propres avant de les congeler.

Emballez tous les aliments dans des sacs pour aliment de qualité en polyéthylène ou dans des contenants hermétiques et assurez-vous qu’il n’y a pas d'air à l'intérieur.

Ne conservez pas des substances toxiques ou dangereuses dans ce congélateur. Il est conçu pour la congélation des aliments comestibles uniquement.

Évitez de consommer des aliments qui sont restés congelés pendant trop longtemps.

Évitez de laisser la porte ouverte pendant trop longtemps: cela augmente la consommation d'électricité et entraîne une formation excessive de glace.

N'utilisez jamais des objets pointus (ex: un couteau) pour enlever la glace de l'appareil. Utilisez toujours un grattoir en plastique.

Ne mettez jamais des aliments chauds dans l'appareil. Laissez-les refroidir à température ambiante.

Ne mettez jamais dans le congélateur des bouteilles remplies de liquide ou des boîtes scellées contenant des liquides gazeux, car elles pourraient éclater.

Évitez de donner aux enfants des crèmes glacées ou des glaces à l'eau sortant juste du congélateur; la basse température risquerait de leur brûler les lèvres.

N’essayez pas de recongeler des produits décongelés ; consommez-les dans les 24 heures ou faites-les cuire avant de les recongeler.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez l’appareil.

- Enlevez toutes les substances.

- Nettoyez l’intérieur et les parois extérieures avec une éponge ou un chiffon mou imbibé(e) d’eau chaude ; vous pouvez également utiliser un mélange de 1 cuillère à café de bicarbonate de soude dans 1,2 litre d’eau.

- Rincez bien et essuyez avec un chiffon mou propre.

Si vous comptez laisser l’appareil inutilisé pendant une longue période, nous vous conseillons de le vider entièrement, de nettoyer l’intérieur et de laisser la porte ouverte afin de faire circuler l’air et d’éviter la formation de mauvaises odeurs.

Changement de l’ampoule

- Mettez le bouton du thermostat en position arrêt (0) puis débranchez l'appareil.

- Sortez les aliments.

- Ôtez le protège-lampe.

- Dévissez l'ampoule, puis vissez une ampoule neuve de 10W (base E14).

Remettez en place le protège-lampe

DÉPANNAGE

Avant de faire appel à un réparateur, veuillez vérifier les points suivants.

L'appareil ne marche pas.

Vérifiez qu'il est bien branché.

Branchez un autre appareil sur la même prise afin de vous assurer qu'elle est bien alimentée; si l'autre appareil marche, vérifiez le fusible de la prise.

L'appareil fait beaucoup de bruit pendant qu'il fonctionne.

Vérifiez qu'il est bien d'aplomb et qu'il n'est pas en contact avec un autre appareil ou avec un autre meuble de la cuisine.

L'appareil n'est pas assez froid.

Si la porte est ouverte trop souvent ou si elle est restée ouverte pendant trop longtemps, il faut un peu de temps pour que l'appareil redescende à la température réglée.

L'espace derrière l'appareil est peut-être insuffisant, empêchant l'air de circuler convenablement.

Vous avez peut-être mis une trop grande quantité d'aliments frais dans l'appareil.

MISE AU REBUT

Le gaz frigorigène contenu dans le circuit de cet appareil est de l’isobutane (R600a), gaz peu polluant mais inflammable. Veuillez contacter le service en charge de l’élimination des déchets de votre région pour obtenir des conseils sur la méthode de traitement appropriée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Marque | SABA |
| --- | --- |
| Type d'appareil | Réfrigérateur-congélateur catégorie 7 |
| Nombre d'étoiles |  |
| Classe climatique + fourchette de températures ambiantes | ST (de +16°C à +32℃) |
| Tension et fréquence | 220-240V~ 50Hz |
| Intensité nominale | 0,48A |
| Puissance d’entrée | 120W |
| Consommation d'énergie | 0,64kWh/24h |
| Puissance maximale de la lampe | ≤10W |
| Capacité du réfrigérateur | 160L |
| Capacité du congélateur | 64L |
| Pouvoir de congélation | 3,0kg/24h |
| Autonomie | 19h |
| Mousse isolante | Cyclopentane |
| Réfrigérant/Quantité | R600a/67g |
| Poids net | 48kg |
| Classe énergétique (1) | A+ |
| Consommation d'électricité (2) | 233.6kWh/an |
| Bruits | 40dB |
| Dimensions du produit (L x P x H) | 545x547x1702 (mm) |
| Classe énergétique: A+++……D (A+++=économique D=moins économique) |
| La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil. |

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans le mode d'emploi. Veuillez nous excuser pour la gêne

ACCESSOIRE:

Etiquette énergétique
 Notice d'utilisation en fr/angl 
Bac à glaçons
Bac à  œufs
Grattoir 
Butée de porte gauche 
Cache charnière supérieure

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la  poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

Importé par CONFORAMA France SA

80 Boulevard du Mandinet - Lognes

77432 Marne la Vallée cedex 2 - FRANCE

COMBI REFRIGERATOR

MODEL NO.: CB273WDW

# Instruction Manual

WARNINGS

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

- farm houses;

- by clients in hotels, motels and other residential type environments;

- bed and breakfast type environments.

WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

WARNING: To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

WARNING: fill the ice-maker with potable water only.

Regarding the information pertaining to the installation,   handling, servicing and disposal of the appliance, thanks to refer to the below paragraph of the manual.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- If you are discarding an old freezer or refrigerator with a lock / catch fitted to the door, ensure that it is left in a disabled condition to prevent the entrapment of young children when playing.

- As old refrigeration equipment may contain CFC’s which will damage the ozone layer, when disposing of any refrigeration equipment please contact your local waste disposal department for advice on the correct method of disposal.

- Unplug the appliance from the mains socket when not in operation and before cleaning. Remove food before cleaning the appliance.

- Do not insert oversized food as this could cause incorrect operation.

- Extreme caution must be used when moving an appliance.

- To turn the appliance off, turn the thermostat knob fully anticlockwise to OFF, then remove the plug from the mains socket.

- Do not give children ice-cream and water ices direct from the freezer as the low temperature may cause ‘freezer burns’ on the lips.

NAMES OF PARTS

| No | Description |
| --- | --- |
| 1 | Refrigerator shelf |
| 2 | Vegetable box cover |
| 3 | Vegetable box |
| 4 | Upper Freezer drawer |
| 5 | Bottom Freezer drawer |
| 6 | Upper refrigerator door shelf |
| 7 | Water tank |
| 8 | Small refrigerator door shelf |
| 9 | Water tray |
| 10 | Water tray cover |
| 11 | Handle |
| 12 | Thermostat & light |

NOTE: The appliance design is subject to change without prior notice.

INSTALLATION

Position the appliance and allow it to stand for two to three hours before it is turned on for the first time to allow the system to settle. Do not position next to any heat source e.g. cooker, boiler or in direct sunlight etc.

Allow at least 10cm of space at the top and 10 cm of space on both sides of the appliance and between the back of the appliance and the wall for adequate air circulation. The appliance is not designed for recessed installation (“building in”).

Install on a good firm level surface, and any unevenness of the floor should be corrected prior to installation, slight unevenness can be overcome by adjusting the front feet.

NOTE: If the appliance is positioned on a carpet, soft floor covering you should readjust the front feet once the appliance has had time to settle.

OPERATION

- This appliance is designed to operate in ambient temperature between 16℃and 32℃. If these temperatures are exceeded, i.e. colder or warmer, the appliance will not operate correctly. If the ambient temperatures are exceeded for long periods, the temperature in the freezer section will rise above -18℃and food spoilage may occur.

- Remove all packaging materials from the appliance. Wash the inside of the cabinet with lukewarm water and bicarbonate of soda (5ml to 0.5 liter of water). Dry the appliance thoroughly.

- When you use the freezer for the first time or after defrosting, set the thermostat control to the maximum position for at least 2 hours before introducing food to be stored, and then readjust to the normal position.

- If there is a power failure, do not open the door. Frozen food should not be affected if the failure lasts for less than 12 hours. If the failure is longer, then the food should be checked and either eaten immediately or cooked and then re-frozen.

Setting the thermostat knob

The refrigerator is controlled with a thermostat knob located inside the fridge, towards the upper right-hand corner. Turn the knob from the STOP (0) position towards the higher numbers for colder temperatures. The knob can be adjusted from setting 1 to 7.

Higher settings on the knob (higher numbers) mean lower temperatures (colder) in all compartments of the appliance.

Changes of the ambient temperature affect temperature in the interior of the appliance so choose a correct setting of the temperature control knob, depending on your ambient conditions.

In the STOP (0) position the appliance does not operate (the cooling system is switched off), but power supply is not interrupted.

Set the thermostat knob to a middle position to achieve -18℃ in the freezer compartment.

Please Note: If the appliance is switched off you must wait at least 5 minutes before restarting the appliance or re-inserting the plug into the wall outlet. This is to allow the protection device in the compressor to reset.

If the compressor fails to start correctly remove the plug and wait for 5 minutes before you try again then the compressor should restart normally.

The storage temperature may be affected by:

- The room temperature

- How often the door is opened

- How much food is stored

- Position of the appliance

When you set the correct temperature, all these factors mentioned above shall be taken into account.

Shopping for frozen food

The appliance is rated as a 4 star freezer and can freeze fresh food and store pre-frozen food. When you are buying frozen food, look at the Storage Guidelines on the packaging. You will be able to store each item of frozen food for the period shown against the 4 star rating.

Freezing fresh food

Ensure that your freezing operations are carried out under the most hygienic conditions as freezing alone does not improve the food.

Never put hot or even warm foodstuffs into the freezer.

Prior to freezing the food, food should always be covered tightly with foil, plastic film, placed in plastic bags or stored in airtight containers. This will prevent food from dehydrating and to prevent any strong odors of some foods transferring to milder ones.

To freeze raw meat, wrap in plastic bags or in airtight containers and place on the lowest shelf to avoid cross contamination.

Do not allow raw meat to come into contact with cooked foods. For safety, only store raw meat for two or three days. Fruit and vegetables should be thoroughly cleaned and placed in the crisper.

Milk and other liquids should be sealed with lids and placed in the bottle shelf in the door.

NOTE: The ambient temperature of the freshly stored food and how often the door is opened affect the temperature in the refrigerator. If required, change the thermostat temperature settings.

Storing frozen food

All frozen food you purchase should be placed in the freezer as soon as possible to avoid them from defrosting and spoiling.

All storage recommendations printed on the packaging of frozen food by the manufacturer should always be followed.

When using the freezer for the first time or after defrosting, set the thermostat knob to the maximum position for at least 2 hours before introducing food to be stored, and then readjust it to the normal position.

The technical data mentioned in the ‘Specifications’ are obtained in the case that the freezing drawers are removed.

Making ice cubes

- Fill the ice tray (not supplied) with ¾ full of clean water.

- Place the tray in the top freezing drawer.

- Close the door.

To remove the ice cubes from the tray, put the tray under running water for a while and then twist the tray slightly to loosen the ice cubes.

Water dispenser

The refrigerator includes a water dispenser which makes it easier to fill your cup of water and have access to cold water instantly. The water dispenser can hold 2 litres of water. To fill and use the water dispenser:

- The water tank is located inside the refrigerator door (see page 4).

- Open the cover of water tank, slowly fill the water tank to prevent any spills up to the maximum fill line (taking care not to overfill). Then close the cover of water tank.

- The water will take time to cool.  If you want to speed the process up turn the temperature control up to 7 for 30 minutes.  Ensure the temperature control is turned back down to its normal operating setting after 30 minutes.

ATTENTION

- Only use clean or boiled water that is cold and does not container any impurity.

- Do not use hot water or any carbonated drink such as Cola, Cider etc. (any fizzy drink).

- Do not remove the water tank from the door to fill.

- The maximum fill must be lower than the tank cover as indicted by the maximum fill line.

- If water is not dispensing, check the tank is properly located in its holder.

- To remove the tank, make sure that it is empty.

- When using the water dispenser, some water may drip and accumulate in the water tray at the bottom of the water dispenser. Pull the water tray towards you and clean it when necessary.

Reversing the fridge door

Follow the following stages to reverse the door from its initial position.

Deposit doors

1. Withdraw the lid of the right upper hinge with a screwdriver. Then unscrew the screws and remove the upper hinge. Deposit the door of the freezing compartment.

2. Unscrew the screws and remove the right middle hinge; deposit the door of the refrigerating compartment. Then unscrew and remove the right lower hinge .

Assembly of the doors

1. Fix the lower hinge on the left refrigerator, align the hole of the door of the refrigerating compartment to the gun of the hinge while taking care of the alignment of the door compared to the refrigerator.

Position the middle hinge on the left of the refrigerator and insert the gun of hinge in the hole of the door then fix it firmly.

2. Fix the left fridge door stop on the left of the door of the freezing compartment. Align the lower hole of the door to the gun of the left middle hinge while taking care of the alignment of the door compared to the refrigerator.

Insert the gun of the upper hinge in the upper hole of the door then fix it firmly. Cover the hinge with the lid.

Fridge defrosting

The fridge defrosting process is carried out automatically every time the compressor stops.

The defrost water is automatically routed to the drain port and into a tray placed on the top of the compressor to the rear of the appliance from which it evaporates.

Make sure the drain port on the fridge at the rear of the appliance is kept clear.

Freezer defrosting

Frost will accumulate inside the freezer depending upon the length of time during which the door is left open or the amount of moisture introduced.

It is essential to ensure that no frost or ice is allowed to form at places where it will affect the close fitting of the door seal.

This might allow air to penetrate the cabinet, thus encouraging continuous running of the compressor.

Thin frost formation is quite soft and can be removed with a brush or plastic scraper. Do not use metal or sharp scrapers, mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process. Remove all dislodged frost from the cabinet floor.

For the removal of thin frost it is not necessary to switch off the appliance.

For the removal of heavy ice deposits disconnect the appliance from the mains supply and empty the contents into cardboard boxes and wrap in thick blankets or layers of paper to keep them cold. Defrosting will be most effective if carried out when the freezer is empty, and it should be carried out as quickly as possible.

An increase in temperature of frozen food packages during defrosting will shorten the storage life. Provided that the contents are well wrapped and placed in a cool area, they should keep for several hours.

Examine the contents when replacing them in the freezer and if some of the packages have thawed out.

After defrosting is finished clean the inside with a solution of warm water with a little bicarbonate of soda and then dry thoroughly. Wash all removable parts in the same way and reassemble.

Reconnect the appliance to the mains supply and leave for 2 to 3 hours on setting number 7 before introducing the food back into the freezer and setting the thermostat to your normal setting.

Noise from your appliance

You may notice some rather unusual noises. The noises are caused by circulation of refrigerant in the cooling system. It has become more pronounced since the introduction of CFC free gases. This is not a fault and will not affect the performance of your fridge.

Prolonged off periods

If the appliance is not in use for a long period of time, proceed as follows:

Disconnect from the mains supply.

Clean and dry the inside (see ‘Cleaning and maintenance’).

Leave the door open to prevent any unpleasant smells from building up while the appliance is not in use.

Notes for use

Do clean and defrost your appliance regularly.

Do check contents of the compartments every so often.

Do store commercially prepared food in accordance with the instructions given on the packets.

Do choose high quality fresh food and be sure it is thoroughly clean before freezing it.

Do wrap all food in food quality polythene bags or air tight containers and make sure any air is excluded.

Do Not store poisonous or any dangerous substances in your freezer. It is designed for the freezing of edible foodstuffs only.

Do Not consume food which has been frozen for an excessive length of time.

Do Not leave the door open for long periods, as this will make the appliance more costly to run and cause excessive ice formation.

Do Not use sharp objects such as knives to remove the ice from the appliance. Only use a plastic scraper.

Do Not put hot food into the appliance. Let it cool down to room temperature.

Do Not put liquid-filled bottles or sealed cans containing carbonated liquids into the freezer as they may burst.

Do Not give children ice-cream and water ices direct from the freezer as the low temperature may cause ‘freezer burns’ on the lips.

Do Not try to keep frozen food which has thawed; it should be eaten within 24 hours or cooked and re-frozen.

CLEANING AND MAINTENACE

- Unplug the appliance.

- Remove all substances.

- Clean the inside and outside walls with a clean sponge or soft cloth using warm water or 1 teaspoon of bicarbonate of soda to 1.2 liters of water.

- Rinse well and wipe dry with a clean soft cloth.

If the appliance is not to be used for a long period of time then it is recommended to remove all the food stuff, clean the inside of the appliance and leave the door open to allow the air to circulate thus avoiding unpleasant odors.

Changing the light bulb

- Set the thermostat knob to the off position (0) then unplug the appliance.

- Remove the food.

- Remove the light shield.

- Unscrew the bulb and screw a new 10W (E14 base) bulb.

- Attach the light shield.

TROUBLESHOOTING

Before calling for service please check the following.

The appliance is not working.

Check the plug is inserted correctly into the mains socket.

Check there is power to the mains socket by plugging another appliance in, if the other appliance works check the fuse in the plug.

The appliance is noisy when operating.

Check the appliance is level and it is not in contact with another appliance or kitchen furniture.

The appliance does not cool sufficiently.

If the door has been opened too often or it has been left open for a while it will take time for the appliance to reach its set temperature.

Check the airflow over the rear of the appliance has not been reduced due to insufficient clearance.

Check if a large quantity of fresh food has been introduced.

DISPOSAL

The refrigerating gas contained in the circuit of this appliance is isobutane (R600a); it causes a low level of pollution but is inflammable. Please contact your local disposal department for advice on the correct method of disposal.

SPECIFICATIONS

| Brand | SABA |
| --- | --- |
| Appliance type | Category 7 |
| Star rating |  |
| Climate class + Ambient range | ST |
| Rated voltage and frequency | 220-240V~ 50Hz |
| Rated current | 0.48A |
| Input power | 120W |
| Energy consumption | 0.64kWh/24h |
| Lamp power | ≤10W |
| Refrigerator storage volume | 160L |
| Freezer storage volume | 64L |
| Freezing capacity | 3.0kg/24h |
| Autonomy | 19h |
| Insulation blowing gas | Cyclopentane |
| Refrigerant/Amount | R600a/67g |
| Net weight | 48kg |
| Product dimension (W x D x H) | 545x547x1702 (mm) |
| Energy class (1) | A+ |
| Power consumption (2) | 233.6kWh/annum |
| Noise | 40dB |
| Energy class: A+++……D (A+++=economical D=less economical) |
| The real power consumption depends on using conditions and appliance location. |

We apologize for any inconvenience caused by minor inconsistencies in these instructions, which may occur as a result of product improvement and development.

ACCESSORY :

Energy label

FR/ENG manual

Ice tray

Egg tray

Ice scraper

Left fridge door stop

Hinge cover

The European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

Importé par CONFORAMA France SA

80 Boulevard du Mandinet - Lognes

77432 Marne la Vallée cedex 2 - FRANCE