SY-103A6-P1-C59-600

HOTTE ASPIRANTE

LARGEUR 60cm – 594 m3/h

(811638)

MODE D’EMPLOI  ET

GUIDE D’INSTALLATION

INTRODUCTION

Merci d’avoir choisi cette hotte aspirante.

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D’UTILISER L'APPAREIL.

Ce manuel d’instruction est conçu pour fournir toutes les instructions nécessaires relatives à l’installation, l’utilisation et l’entretien de cet appareil. Conservez ce manuel afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

CONSIGNES DE SECURITÉ

- Important ! Coupez toujours l’alimentation secteur avant de procéder à l’installation ou à l’entretien, notamment lors du remplacement d’une ampoule.

- La hotte de cuisine doit être installée conformément aux instructions d’installation et toutes les distances préconisées doivent être respectées.

- L’ensemble de l’installation doit être confié à une personne compétente ou à un électricien professionnel.

- Veuillez mettre au rebut les matériaux d’emballage avec soin. Ils sont dangereux pour les enfants.

- Vérifiez que les conduits ne présentent pas de coudes d’angle supérieur à 90 degrés. Cela réduirait l’efficacité de la hotte de cuisine.

- Cette hotte de cuisine est destinée exclusivement à une utilisation domestique.

- Il existe un risque d’incendie si le nettoyage n’est pas réalisé conformément aux instructions.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.

- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants , sauf s’ils ont plus de 8 ans et qu’ils sont surveillés.

- Maintenir l’appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- Ne pas flamber d’aliments sous la hotte de cuisine.

- N’essayez pas d’utiliser la hotte de cuisine sans les filtres à graisse ou si les filtres sont trop gorgés de graisse !

- L’air ne doit pas être envoyé dans un conduit utilisé pour évacuer les fumées d’appareils utilisant du gaz ou un autre combustible.

- Ne laissez pas les ustensiles de cuisson sans surveillance en cours d’utilisation car les graisses ou les huiles surchauffées risquent de prendre feu.

- Ne laissez jamais de flammes nues sous la hotte de cuisine.

- En cas d’endommagement de la hotte de cuisine, ne tentez pas de l’utiliser.

- Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d’éviter un danger.

- Les pièces accessibles peuvent devenir chaudes lorsqu’elles sont utilisées avec des appareils de cuisson.

- Surveillez vos enfants afin de vous assurer que ceux-ci ne jouent pas avec l’appareil.

- La fiche de prise de courant doit demeurer facilement accessible après l’installation de l’appareil.

- Lorsque la hotte de cuisine est placée au-dessus d'un appareil à gaz, la distance minimale à respecter entre la surface support des récipients de cuisson de la table de cuisson et la partie la plus basse de la hotte de cuisine doit être d'au moins 65 cm.

- Une ventilation convenable de la pièce doit être prévue lorsqu’une hotte de cuisine est utilisée simultanément avec des appareils utilisant du gaz ou un autre combustible.

- Concernant les détails sur la méthode et la fréquence du nettoyage, référez-vous dans la section <ENTRETIEN>.

- Il existe un risque d’incendie si le nettoyage n’est pas réalisé conformément aux instructions.

- Les réglementations concernant l'évacuation de l'air doivent être respectées.

- Nettoyez le filtre à graisse chaque mois afin de prévenir tout risque d'incendie.

- Le filtre à charbon doit être remplacé au minimum une fois par an en fonction de la fréquence d’utilisation de la hotte de cuisine.

- Pour raison de sécurité, utilisez seulement des vis de même dimensions que celles indiquées.

- ATTENTION : le non-respect des instructions portant sur le montage et notamment la position des vis et autre quincaillerie de fixation peut entraîner des risques d’électrocution.

- En ce qui concerne les informations sur comment l'appareil doit être fixé sur son support,  référez-vous à la section <INSTALLATION>.

- Les lampes de cet appareil ne sont pas remplaçable, n’essayez donc pas de les remplacer.

PIECES FOURNIES

| Description | Illustration | Qté. |
| --- | --- | --- |
| Hotte aspirante |  | 1 |
| Conduit d’échappement |  | 1 |
| Cheminée |  | 2 |
| Plaque I |  | 1 |
| Plaque II |  | 1 |
| Vis (4mm x 40mm) |  | 4 |
| Vis (4mm x 30mm) |  | 4 |
| Vis (4mm x 8mm) |  | 6 |
| Chevilles |  | 8 |
| Collier de serrage |  | 1 |
| Filtre à Charbon actif |  | 2 |
| Valve |  | 2 |

INSTALLATION AVEC VENTILATION EXTERNE

Si vous disposez d’une ventilation vers l’extérieur, votre hotte aspirante peut être connectée tel qu’illustré sur l’image ci-dessous par le biais d’une gaine d’extraction (émail, aluminium, conduit flexible ou matériau ignifugé de diamètre intérieur de 150mm).

1. Avant l’installation, éteignez l’appareil et débranchez-la de la prise murale.

2. La hotte doit être installée à une distance de 65~75cm au-dessus du plan de cuisson afin d'assurer le meilleur fonctionnement possible

3.  Présentez l’appareil pour marquer les emplacements des 4 trous à réaliser. Retirez-le et percez les trous nécessaires à la fixation. Insérez les chevilles fournies.

Vissez les 2 vis fournies sur les trous supérieurs.

4. Installez les valves comme montré ci-dessous.

5. Fixez le tuyau d’évacuation sur le clapet de non-retour tel qu’illustré ci-dessous. Les deux extrémités du tuyau étirable sont différentes; une extrémité porte l’indication «Φ153mm», raccordez-la à la hotte tel qu’illustré ci-dessous. Fixez-le à l’aide du collier de serrage fourni comme illustré ci-dessous.

6.Accrochez l’appareil sur le mur grâce aux vis installées précédemment.

7. La cheminée extensible est en deux parties. Insérez la partie la plus étroite dans celle la plus large. Vissez la plaque I sur la partie la plus large avec les vis 4 mm x 8 mm et positionnez l’ensemble sur la hotte pour marquer les emplacements des trous à faire pour fixer la plaque I. Retirez le tout pour percer et cheviller.

Remarque : Veillez à ne pas trop serrer les vis (4 mm x 8 mm).  Un jeu d'1 mm est recommandé avant de pouvoir ajuster facilement la hauteur par la suite.

8. Afin de monter la cheminée sur le mur, servez-vous de celle-ci pour bien marquer la position des trous de montage. Percez quatre trous dans le mur et positionnez les chevilles.

9. Mettez la cheminée sur le corps de la hotte aspirante ; fixez la  « plaque I » sur les deux trous inférieurs du mur à l'aide de 2 vis (4 mm x 40 mm). Serrez les deux côtés de la cheminée sur la hotte avec 2 vis (4 mm x 8 mm).

Fixez la « plaque II » sur les deux autres trous sur le mur à l'aide de 2 vis (4 mm x 40 mm).

10. Tirez la cheminée intérieure vers le haut et sécurisez-la sur la « plaque II » à l'aide de 2 vis (4 mm x 8 mm).

11. Retirez le filtre	en aluminium puis fixez les	verrous de sécurité de la hotte de cuisine à l’aide de 2 vis (4 mm x 30 mm). Référez-vous à la section « INSTALLATION SANS EVACUATION EXTERNE » pour la méthode d’ouverture du filtre en aluminium.

INSTALLATION SANS EVACUATION EXTERNE

Le filtre à charbon actif fourni sert à piéger les odeurs. Il doit être changé tous les trois à six mois, en fonction de la fréquence d’utilisation de la hotte.

La procédure d'installation du filtre à charbon actif est illustrée ci-dessous.

- Le filtre en aluminium doit être préalablement retiré. Ouvrez doucement le couvercle en acier inoxydable, puis déverrouillez le filtre en aluminium et retirez-le.

- Le filtre doit être positionné à la sortie de la hotte et fermement verrouillé afin de garantir l’étanchéité de l’ensemble

Remarques :

- Assurez-vous que le filtre soit correctement verrouillé. Si tel n'est pas le cas, il peut se desserrer et présenter des risques.

- L'installation du filtre à charbon actif entraîne une réduction de la puissance d’aspiration.

Pour raison de sécurité, utilisez seulement des vis de même dimensions que celles indiquées.

Avertissement : Ne pas suivre les instructions pour l'installation des vis ou dispositifs de fixation peut entraîner des dangers électriques.

MODE D’EMPLOI

Interrupteur d'arrêt du moteur

Appuyez sur ce bouton pour éteindre le moteur.

Bouton basse vitesse

Appuyez sur ce bouton pour faire fonctionner l’appareil à basse vitesse.

Bouton vitesse moyenne

Appuyez sur ce bouton pour faire fonctionner l’appareil à vitesse moyenne.

Bouton grande vitesse

Appuyez sur ce bouton pour faire fonctionner l’appareil à grande vitesse.

Bouton d'éclairage

Appuyez une fois sur ce bouton pour allumer les deux lampes. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour éteindre toutes les lampes.

ENTRETIEN

Avant de procéder au nettoyage, éteignez l’appareil puis débranchez-le.

I. Nettoyage régulier

Utilisez un chiffon doux humidifié avec de l’eau tiède légèrement savonneuse ou un détergent ménager. N’utilisez jamais de tampons en métal, d’agents abrasifs ou de brosses dures pour nettoyer l’appareil.

II. Nettoyage mensuel du filtre anti-graisse métallique

Ce nettoyage est ESSENTIEL : nettoyez le filtre tous les mois afin de prévenir les risques d'incendie.

Le filtre recueille la graisse, la fumée et la poussière. De ce fait, il influe directement sur l’efficacité de la hotte de cuisine. S’il n’est pas nettoyé, des résidus de graisse (potentiellement inflammables) peuvent boucher le filtre. Nettoyez-le à l’aide d’un détergent ménager.

Informations relatives à cette hotte de cuisine (disponibles aussi sur www.bricodepot.com)

|  | Symbole | Valeur | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| Identification du modèle |  | SY-103A6-P1-C59-600 |  |
| Consommation d'énergie annuelle | AEChotte | 53,9 | kWh/a |
| Facteur d'accroissement dans le temps | f | 1,1 |  |
| Efficacité fluidodynamique | FDEhotte | 24,4 |  |
| Indice d'efficacité énergétique | EEIhotte | 61,7 |  |
| Débit d'air mesuré au point de rendement maximal | QBEP | 311,9 | m3/h |
| Pression d'air mesurée au point de rendement maximal | PBEP | 358 | Pa |
| Débit d'air maximal | Qmax | 594,5 | m3/h |
| Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal | WBEP | 126,9 | W |
| Puissance nominale du système d'éclairage | WL | 4 | W |
| Éclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson | Emoyen | 185 | lux |
| Consommation d'électricité mesurée en mode《veille》 | PS | - | W |
| Consommation d'électricité mesurée en mode《arrêt》 | PO | 0 | W |
| Niveau de puissance acoustique | LWA | 66 | dB |

La méthode de mesure et de calcul du tableau ci-dessus est conforme au règlement de la Commission (UE) N° 65/2014 et 66/2014.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers mais doit être pris en charge par un système de collecte sélective conformément à la directive européenne 2012/19/EU. Il sera ensuite soit recyclé soit démantelé afin de réduire les impacts sur l’environnement, les produits électriques et électroniques étant potentiellement dangereux pour l’environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Remarque :

Les recommandations suivantes précisent comment réduire l'impact total sur l'environnement (ex. : utilisation énergétique) du processus de cuisson.

- Installer la hotte de cuisson à un endroit approprié disposant d'une bonne ventilation.

- Nettoyer la hotte de cuisson régulièrement afin que rien ne bloque l'air.

- Ne pas oublier d'éteindre la lampe de la hotte de cuisine une fois la cuisson terminée.

- Ne pas oublier d'éteindre la hotte de cuisine une fois la cuisson terminée.

Informations sur le démontage

Ne pas démonter l'appareil de toute autre manière que celle indiquée dans le mode d'emploi. Cet appareil ne doit pas être démonté pas l'utilisateur. À la fin de son cycle de vie, l’appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Pour des conseils sur le recyclage, veuillez contacter votre administration locale ou votre revendeur.

Garantie

Le produit est garanti 2 ans contre tous défauts de fabrication. Cette garantie prend effet à partir de la date d’achat, sur présentation du ticket de caisse et / ou de la facture d’achat.

Cette garantie ne couvre pas l’usure normale du produit et tout dommage lié au non-respect des instructions de la présente notice.

SXX XX/16

Fabriqué en R.P.C.

Importé par BRICO DEPÔT

30-32 rue de la Tourelle

91310 Longpont sur Orge

FRANCE

# Text boxes

2 x Vis (4mm x 30mm)

4 x Chevilles

2 x Vis (4mm x 8mm)

2 x Chevilles

2 x Chevilles

2 x Vis (4mm x 8mm)

2 x Vis (4mm x 40mm)

2 x Vis (4mm x 40mm)

2 x Vis (4mm x 8mm)

fermé

ouvert